## Slide 1
PROPUESTA VARIACIONES DE SALIDA USUARIOS NO TERMICOS

## Slide 2
PROPUESTA VARIACIONES DE SALIDA
Considerando las implicaciones que existen para varios remitentes del sector de gas natural por la aplicación de las variaciones de salida de manera horaria. Proponemos la modificación de la definición de variaciones de salida y la inclusión de un nuevo parágrafo en el artículo 54 de la resolución CREG 089 de 2013, considerando las variaciones de salida ocasionadas por los usuarios No térmicos.
Modificación de la definición de Variaciones de salida establecida en el artículo 3 referente a Definiciones.
Variaciones de salida: valor absoluto de la diferencia entre la cantidad de energía autorizada y la cantidad de energía tomada en un punto de salida para cada hora. En el caso de los distribuidores será el valor absoluto de la diferencia para un día y para el caso de los usuarios no Térmicos será el valor absoluto de la diferencia para un día teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 9 del artículo 54 de la presente resolución.

## Slide 3
PROPUESTA VARIACIONES DE SALIDA
  b. Modificación del artículo 54 de la resolución CREG 089 de 2013. Adición del siguiente parágrafo:
Parágrafo 9. Cuando la cantidad de energía tomada por un usuario No térmico sea superior al 105% o inferior al 95% de la cantidad de energía autorizada por el transportador para cada hora y esta condición se mantenga por un periodo de cuatro (4) horas, habrá lugar al pago por parte de del usuario No térmico de la compensación a la que hace referencia en este artículo, a pesar de que la variación de salida no supere el 5% de la energía autorizada por el transportador durante el día.
(La anterior propuesta debido a que se debe permitir un margen de gestión por parte del usuario No térmico y que igualmente este margen no ponga en riesgo el sistema de transporte y las entregas por parte del productor).