## Slide 1: Regulación técnica en Medición en transporte de gas natural por gasoductos
Contexto Internacional

## Slide 2
Venezuela
Brasil
Argentina
México
E.E.U.U
Canadá
Rusia
Corea del Norte
Australia
Sudáfrica
España
Italia
Alemania
Holanda
Noruega
Países seleccionadas para la evaluación de criterios

## Slide 3
Venezuela
Brasil
Argentina
México
E.E.U.U
Canadá
Rusia
Corea del Sur
Australia
Sudáfrica
España
Italia
Noruega
Principales empresas transportadoras de gas
Holanda
Alemania

## Slide 4
Venezuela
1,0
Brasil
1,5
Argentina
1,0
Definido solo para sistemas de medición con USM
Incertidumbre permisible para sistemas de medición de volumen de gas
En esta dispositiva se presenta únicamente las incertidumbre permisible para transferencia de custodia
México
2,0
2012
1,0
2015
E.E.U.U.
Varía entre 1,0 y 2,0
Italia
1,0
Holanda
1,0
Noruega
1,0
Australia
0,7
Valores reportados en % relativo al volumen a condiciones base
Sudáfrica
0,9
Rusia
1,0
Corea del Sur
1,0

## Slide 5
 | AGA | API | ANSI | ASTM | NIST | PTB | GOST | DIN | DVGW | UNE | INMP | NBR | NOM | AS | NPD | NORSOK | CEN | ISO | OIML
Canadá | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EEUU | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
México |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 
Argentina | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ●
Brasil | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ●
Venezuela | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●
Alemania |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ●
España |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● | 
Holanda |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ●
Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  | 
Noruega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 
Corea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ●
Rusia |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Suráfrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●
Australia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Principales referencias en normativas técnica y legal.

## Slide 6: EUROPA

## Slide 7: Modelo Europeo: Gestor Técnico del Sistema y el «Código de Red»
Directiva 2003/55/CE
Gobierno Nacional
Ministerio de Energía
Autoridad de Regulación de Energía
Aprueba el Código de Red
Gestor Técnico del Sistema: Empresa transportadora
Elabora el Código de Red
El gestor técnico del sistema es encargado de desarrollar, operar y mantener la red
Se apoya en Estándares Técnicos

## Slide 8: España
Reino de España
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Comisión Nacional de la Energía CNE
Aprueba las Normas Técnicas de Gestión del Sistema NTGS
Gestor Técnico del Sistema: ENAGAS
Elabora las Normas Técnicas de Gestión del Sistema NTGS
Se apoya en Estándares Técnicos: ISO, UNE,
Ley 12/2007

## Slide 9: España
Gestor Técnico del Sistema | ENAGAS
Marco Regulatorio | Normas Técnicas de Gestión del Sistema NTGS
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=101325Pa T=0°C
Normas técnicas de referencia | ISO UNE

## Slide 10: Italia
Italia
Autoridad Italiana de Electricidad y Gas
Aprueba el Código de Red
Gestor Técnico del Sistema: SNAM RETE
Elabora el Código de Red
Se apoya en Estándares Técnicos: ISO, UNI
Decreto Legislativo 164/2000,

## Slide 11: CASO: Italia
Gestor Técnico del Sistema | ENI Snam Rete
Marco Regulatorio | Network Code Snam Rete
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=101325Pa T=15°C
Normas técnicas | ISO UNI CEN
Limites de Incertidumbre | Transferencia de custodia Primera vez: ±0,6% Verificación: ±1,2%

## Slide 12: Holanda (Países Bajos)
Gestor Técnico del Sistema: GASUNIE GTS
Elabora el Código de Red y las Condiciones de Acceso al Sistema
Se apoya en Estándares Técnicos: ISO, DIN, OIML
Ley del Gas (2000)
Gobierno
de Holanda
Autoridad Holandesa de Competencia (NMa)
Oficina de Regulación de la Energía (Energiekamer)
Aprueba el Código de Red

## Slide 13: CASO: Holanda
Gestor Técnico del Sistema | Gas Transport Services – Gasunie
Marco Regulatorio | Código de Red de GTS
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=101325Pa T=0°C
Normas técnicas | ISO DIN OIML
Limites de Incertidumbre | Transferencia de Custodia: ±1,5% Demás mediciones: ±3,0%

## Slide 14: CASO: Noruega
Gobierno de Noruega
Ministerio de Petróleo y Energía
Norwegian Petroleum Directorate NPD
Reglamento de Medición Fiscal
Gestor Técnico del Sistema: GASSCO
Se apoya en Estándares Técnicos: NORSOK y NPD
Real Decreto No. 653 de 1997

## Slide 15: CASO: Noruega
Operador Técnico del Sistema | GASSCO
Marco Regulatorio | Reglamento de Medición de productos del petróleo para propósitos fiscales y para el cálculo de los impuestos de CO2
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=101325Pa T=15°C
Normas técnicas | NORSOK NPD

## Slide 16: SUR AMERICA

## Slide 17: Argentina
Republica Argentina
Ministerio de Planificación Federal
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
Ente Regulador de Gas -ENARGAS
Secretaria de Comercio Interior
Ministerio de Industria
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Reglamento técnico y metrológico para los sistemas de medición de gas natural con medidor ultrasónico

## Slide 18: Argentina
Operadores del Sistema de transporte | Transportadora de Gas del Norte Transportadora de Gas del Sur
Marco Regulatorio | Reglamento técnico y metrológico para los sistemas de medición de gas natural con medidor ultrasónico
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=1013kPa T=15°C
Normas técnicas | AGA API ISO OIML

## Slide 19: Brasil
Brasil
Agência Nacional do Petroleo - ANP,
Instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - INMETRO,
Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural,

## Slide 20: Brasil
Operador del Sistema de transporte | TRANSPETRO PETROBRAS
Marco Regulatorio | Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural (2000)
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=1013kPa T=20°C
Normas técnicas | AGA API ISO OIML ANP (Brasil) INMETRO (Brasil) ABNT (Brasil)

## Slide 21: Venezuela
Venezuela
Ministerio del Energia y Petroleo
MENPET
Ente Nacional del Gas
ENAGAS
  Normas técnicas para la Fiscalización Automatizada del Gas Natural. (2007)
Ley Organica de Hidrocarburos Gaseosos (1999) y Reglamento (2000)

## Slide 22: Venezuela
Operador del Sistema de transporte | PDVSA GAS
Marco Regulatorio | Normas técnicas para la Fiscalización Automatizada del Gas Natural. (2007)
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=101325Pa T=15,6°C
Referencias técnicas | AGA API ISO OIML
Clase | Propósito | Incertidumbre
G1 | Medición fiscal o transferencia de custodia de gas con alto contenido de C2, o de alto poder calorífico. | 1%
G2 | Medición fiscal o transferencia de custodia de gas con alto contenido de metano | 2%
G3 | Medición de gas para utilizarlo como combustible, levantamiento de gas, gas de inyección, remoción de oxigeno: | 3%
G4 | Medición de gas a venteo | 5%

## Slide 23: NORTE AMERICA

## Slide 24: Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS
Department of Energy
DOE
Federal Energy Regulatory
Commission FERC.
NIST
Technology Handbook 44: “Specifications,Tolerances,
and Other Technical Requirements
for Weighing and Measuring Devices

## Slide 25: Canadá
Canadá
National Energy Board NEB
Measurement Canada
LMB-EG-08 “Especificaciones para
la aprobación de tipo de medidores
de gas y dispositivos auxiliares
Reglamentos de La Ley de Inspeccion de Electricidad y Gas

## Slide 26: México
MEXICO
Comision Nacional de Hidrocarburos
MENPET
PEMEX
  Resolución CNH.06.001/11 Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos (LTMH)
Regula a :

## Slide 27: México
Operador del Sistema de transporte | PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA
Marco Regulatorio | Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos (LTMH
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | P=101325Pa T=15,6°C
Referencias técnicas | Normas Oficiales Mexicanas
Medición Fiscal a partir de 2012 | Medición Fiscal a partir 2015
2,0% | 1,0%
Limites de incertidumbre en la medición de gas:

## Slide 28: OCEANIA

## Slide 29: Australia
Australia
Australian Energy Regulator
AER
Australian Energy
Market Operator AEMO
Australian Energy Market Comission AEMC
Gasoductos Regulados
(Sistema de Victoria)
Ley Nacional del Gas (2008)
y sus Reglamentos (2009)
Organismos Reguladores
Ley de Prácticas Comerciales (1974)
Los términos se acuerdan entre el transportador y
el cliente, sin la intervención
del Regulador
Gasoductos NO Regulados
(La mayoría de gasoductos)

## Slide 30: AFRICA

## Slide 31: Suráfrica
Suráfrica
Ministerio de
Comercio e Industria
Ley del Gas (2007)
Regulador Nacional para Especificaciones Obligatorias NRCS
Regulador Nacional de Energía NERSA
Reglamentos Técnicos
LM-P-018-10-09
Ley de Metrología Legal (1973)
OIML R140 y R137

## Slide 32: Suráfrica
Operador del Sistema de transporte | SASOL
Marco Regulatorio | •Ley del Regulador Nacional de Energía de Sudáfrica, de 2004; • Ley del Gas de 2001 ("la Ley"); • Las condiciones de la licencia formuladas en términos de la Ley ("condiciones de licencia"); • El Acuerdo sobre el Gasoducto de Mozambique entre el Gobierno de la República de Sudáfrica y SASOL Limited, incluyendo el Apéndice Uno (el "Acuerdo"); • El Reglamento establecido por NERSA bajo los términos de la Ley ("el Reglamento"). LM-P-018-10-09
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | 
Normas técnicas | OIML R137 OIML R140

## Slide 33: ASIA

## Slide 34: Rusia
Rusia
Gobierno Federal
Sistema Unificado de Suministro de Gas de Rusia (UGSS)
Ley Federal sobre el suministro de gas
GAZPROM

## Slide 35: Rusia
Operador del Sistema de transporte | GAZPROM
Marco Regulatorio | Decreto Gubernamental No. 858, Ley Federal sobre el suministro de gas –The Gas Law, 1999
Sistema de Unidades | Sistema Internacional
Condiciones Estándar de Referencia: | 
Normas técnicas | GOST